## Slide 1: 数字钟课程设计
指导老师：XXX
信息院-电子信息工程系

## Slide 2: 课堂纪律
禁止携带任何食品进实验室
禁止摆弄本课程设计无关的仪器设备
禁止将各种废纸扔在实验台上
无特殊情况，请勿迟到
营造良好环境，保持实验室卫生整洁

## Slide 3: 课程设计时间安排
周一上午： 知识讲授
周一下午： 电路仿真实现
周二上午： 电路手工作图
周二下午-周三下午： 面包板电路搭建
周四上午： 检查打分

## Slide 4: 第一部分：原理分析

## Slide 5
对于数字钟来说，时间显示的的本质是：循环计数。
秒：60进制
分：60进制
时：24进制
时分秒之间异步进位的关系。
本设计要求显示 时：分

## Slide 6: 循环计数
说到计数，我们应该立刻想到161计数器芯片

## Slide 7: 循环计数
161的基本计数电路，16进制

## Slide 8: 任意进制的两种接法

## Slide 9: 60进制 00-09-10
有2位，应该用2片161芯片，个位是10进制，十位是6进制。
高位的计数脉冲由低位提供。
（对于60进制来说，最多显示到59）
“0”的计数脉冲由外部提供，1Hz，“6”的脉冲由“0”提供。(通过U1:C的8号脚的电平变化来理解进位脉冲的关系)

## Slide 10: 24进制
有2位，应该用2片161芯片，个位是10进制，十位是2进制。
但是计数到24时，必须清零。（最多显示23）
“2”的计数脉冲由“4”提供，“4”的脉冲由前面的“6”提供

## Slide 11: 24+60
注意进位脉冲的关系与时机（时机就是低位清零的瞬间）

## Slide 12: 数字的显示
7段数码显示管+CD4511
问题来了：
左边24进制电路+相似的60进制电路，简单的数字钟就实现了！
这太easy了，体现不出大家的实力及本课程设计的价值。
Let’s go on！

## Slide 13: 扫描法显示7段4位数码管
1,2,3,4管脚为各自的“地”，共用abcdefg。
给1号管脚提供低电平，1号数码管正常显示。如果1234同时低电平，则同时工作，且显示相同的数字，如果轮流给1234低电平，数码管则轮流显示。在轮流的“时机”，给予不同的abcdefg，则显示不同的数字。
扫描法的本质是快速轮流显示，欺骗肉眼

## Slide 14: 扫描法显示7段4位数码管
既然要轮流给1234低电平，则立刻想到138译码器。
只需Y0-Y3四位即可。
思考：难道你要手动输入ABC？Low吗？你手速够吗？

## Slide 15: 扫描法显示7段4位数码管
CBA：000-011：Y0-Y3
又是循环计数，4进制
你又想到了161计数器

## Slide 16: 扫描法显示7段4位数码管
一个完整的显示电路
剩下的就是处理正确显示数字的“时机”

## Slide 17
这个“时机”是什么？
数码管编号 | 1 | 2 | 3 | 4
显示 | “2” | “4” | “6” | “0”
138的CBA | 000 | 001 | 010 | 011
4511的DCBA | “2”的Q3-Q0 | “4”的Q3-Q0 | “6”的Q3-Q0 | “0”的Q3-Q0
只有一片CD4511, 4组Q3-Q0，怎么办？

## Slide 18
151数据选择器
“2”：Q3 Q2 Q1 Q0
“4”：Q3 Q2 Q1 Q0
“6”：Q3 Q2 Q1 Q0
“0”：Q3 Q2 Q1 Q0
CD4511：D C B A
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
Y
Y
Y
Y
138和151的CBA：000时
138和151共用同一个CBA信号，达到数字同步显示

## Slide 19
这个“时机”是什么？
“2”：Q3 Q2 Q1 Q0
“4”：Q3 Q2 Q1 Q0
“6”：Q3 Q2 Q1 Q0
“0”：Q3 Q2 Q1 Q0
CD4511：D C B A
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
Y
Y
Y
Y
138和151的CBA：001时
138和151共用同一个CBA信号，达到数字同步显示

## Slide 20
完整电路图

## Slide 21: 第二部分：软件仿真

## Slide 22: Proteus操作讲解
例1 74HC00与非门测试，配合led-red
例2 161计数器配合4511、数码管（+wirelabel）

## Slide 23: 第三部分：面包板搭建电路

## Slide 24: 面包板介绍
电源和地线
芯片跨沟
芯片插拔原则

## Slide 25: 工具介绍
剪线钳
剥线钳

## Slide 26: 电路搭建原则
原则1：建议的布局方式
161
161
161
161
00
151
151
151
151
4511
161
00
138
原则2：先接通电源和地
注意芯片方向

## Slide 27: 电路搭建原则
原则1：建议的布局方式
161
161
161
161
00
151
151
151
151
4511
161
00
138
原则2：先接通电源和地
注意芯片方向
原则3：总体设计，模块
化搭建
显示模块
数据分配模块
计数模块

## Slide 28: 模块搭建顺序
原则3的模块搭建顺序
1、先搭建显示模块
1.1、138+4511点亮LED管
（4511的DCBA全接0）
（138的CBA手动控制）
1.2、用161和00构建4进制循
环计数器
1.3、用161的Q2-Q0接138
的CBA，给161脉冲
看能否全部点亮LED
1.4、如果成功，可断开1.3步
手动设置138的CBA为000，
让1个数码管显示即可。用于
后面计数模块的测试。

## Slide 29: 模块搭建顺序
原则3的模块搭建顺序
2、计数模块
2.1、用“0”的161配合00构建
10进制，161的Q3-Q0接
4511的DCBA，手动给给
161脉冲，看是否正常显示
2.2、依次单独构建“6”，“4”
“2”并测试。
2.3、最后依次连接“6”“4”“2”的进位脉冲
2
4
6
0

## Slide 30: 模块搭建顺序
“2”：Q3 Q2 Q1 Q0
“4”：Q3 Q2 Q1 Q0
“6”：Q3 Q2 Q1 Q0
“0”：Q3 Q2 Q1 Q0
CD4511：D C B A
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
151：X3 X2 X1 X0
Y
Y
Y
Y
手动138和151的CBA：011
原则3的模块搭建顺序
3、数据分配模块
依次连接0 6 4 2并测试

## Slide 31: 模块搭建顺序
原则3的模块搭建顺序
4、模块之间级联，整体测试
原则1：建议的布局方式
原则2：先接通电源和地
注意芯片方向
原则3：总体设计，模块
化搭建
原则4：线与线之间尽量不要
跨接，做到横平竖直，
“干净”美观。

## Slide 32: 正面案列

## Slide 33: 反面案列

## Slide 34: 评分标准
数码管能显示1位并正确计数： 60分
能正确计数“24”或“60”： 70分
能正确显示“24”+“60”： 80分
正确显示的基础上+布线优美： 90分
正确显示+布线优美+作图优美： 100分
少手工作图： 扣10分
少仿真： 扣10分
布线混乱： 扣10分以上